## Slide 1: Mikroplastik-Monitoring mit Muscheln in der Weser – ein PlaWes-Projekt
Goethe Universität Frankfurt am Main
Christoph Schür1,*, Nina Jeckel1, Martin Wagner2, Jörg Oehlmann1
1 Abteilung Aquatische Ökotoxikologie, Goethe Universität, Frankfurt am Main, Deutschland
2 Institut für Biologie, Technisch-Naturwissenschaftliche Universität Norwegens, Trondheim, Norwegen

## Slide 2: Mikroplastik
Kleine Plastik Partikel (< 5 mm)
Gelangen aus verschiedensten Quellen in die Umwelt
Werden von vielen Tieren aufgenommen
Effekte unklar
Rochman et al. (2019)

## Slide 3: Fragestellung
Wie hoch ist die Belastung von Wasser-bewohnenden Tieren durch Mikroplastik im Fluss Weser?
Spielen konkrete Quellen für Mikroplastik eine Rolle bei der Belastung?
©Nina Jeckel

## Slide 4: Hintergrund
Mikroplastik
Identifikation von 12 interessanten
Standorten im Weser-Einzugsgebiet
Warum sind die Punkte interessant?
Jeweils ober- und unterhalb von
möglichen Quellen.
NordNordWest (2007)

## Slide 5: Interessante Stellen
Sportboothafen (z.B. Abgabe von Lackpartikeln)
Kläranlage (Einleitung von Partikeln mit dem gereinigten Abwasser)
Ober- und unterhalb Stadtgebiet (Belastung durch eine Stadt höher?)
„Ende“ der Tide-unbeeinflussten Weser
©Nina Jeckel

## Slide 6: Ansatz
Ausbringung von Käfigen mit Flussmuscheln (im Fluss selbst) und Miesmuscheln (in der Nordsee, dem Fluss vorgelagert)
Verbleib für 6 Wochen
Sezieren der Muscheln (nur Partikel IN der Muschel sind interessant, keine die Außen oder in den Kiemen hängen)
Auflösen des Muschelgewebes  Mikroplastik bleibt
Zählung und Analyse des Mikroplastiks aus dem Muschelgewebe
©Nina Jeckel
©Nina Jeckel

## Slide 7: Warum Muscheln?
Filtrierende Organismen  kommen stark in Kontakt mit schwimmenden Partikeln
Hohes Filtrationsvolumen (Youtube-Link)
Kommen an den Standorten natürlich vor (wichtig: keine fremden Arten einschleppen)
Aber: wahrscheinlich keine Ansammlung in der Muschel (Ausscheidung durch „Pseudo-Feces“)

## Slide 8
„Fuß“
(zum Graben und zur Fortbewegung)
Gewebe, das die Schale bildet
Kiemen
Eingeweide-Sack
Schale

## Slide 9: Eingeweidesack
Problem:
Analysemethode braucht die Partikel ohne Gewebe drumherum.
Lösung:
Chemische & enzymatische Behandlung, um das Gewebe aufzulösen, die Partikel aber zu erhalten

## Slide 10: 1. Schritt: SDS
Nach dem Sezieren wird der Eingeweidesack mit SDS (Sodium-dodecyl-Sulfat) leicht aufgelöst und
abfiltriert.
Kontrollprobe ohne Muschel
3 Tage später

## Slide 11: 2. Schritt: H2O2
Wasserstoffperoxid löst ganz grob das Gewebe auf. Was zurück bleibt sind stabile Proteine, Fette und Chitin, das die Muscheln aus der Umwelt aufgenommen haben
Vorher
Nachher

## Slide 12: Enzymverdau
Nacheinander werden die Proben dann noch mit Lipase (Fett-verdauendes Enzym), Protease(Protein-verdauendes Enzym) und Chitinase (Chitin-verdauendes Enzym) behandelt
Chitin auf einem Probe-Filter

## Slide 13: Analyse: µFTIR
Am Ende bleiben nur die Mikroplastik-Partikel auf einem Edelstahlfilter übrig
Analyse durch ein Fourier-Transformations-Infrarotspektrometer (FTIR)
Partikel werden mittels Infrarotstrahlung identifiziert und der Plastik-Typ wird bestimmt
FTIR an der Universität Bayreuth
©Sonya Moses

## Slide 14
Der Filter wird als Raster abfotografiert

## Slide 15
Jedes vermessene Pixel hat ein eigenes spezifisches Spektrum
Wenn benachbarte Pixel ein identisches Spektrum haben werden sie zu einem Partikel zusammen gerechnet

## Slide 16
Jeder Partikel wird dann vermessen und einem Plastik-Typen zugeordnet

## Slide 17: Ergebnisse
Analyse und Auswertung der Proben noch andauernd
Ergebnisse voraussichtlich im Frühjahr 2021